## Slide 1
PROIECT SPER · 2026
Planificare traiectorii Dubins
cu ordonare TSP
Curbe optime între waypoints pentru un vehicul cu rază minimă de viraj
Echipa: Matara Cristina · Petrache Alexia · Preda Ana Popa Bogdan
Curs:Strategii de planificare a unei echipe de roboti
15 mai 2026

## Slide 2
2 / 13
Ce este modelul Dubins?
Vehicul cu viteză constantă și rază minimă de viraj
Intuitiv
O mașină / dronă care:
merge înainte cu viteză constantă
NU poate face întoarceri mai strânse decât raza R_min
trebuie să ajungă într-o poziție ȘI cu o orientare anume
Configurație Dubins
q = (x, y, θ)
x, y — poziția în plan
θ — orientarea (radiani, 0 = axa +x)
R_min
Cerc de rază minimă = cea mai strânsă întoarcere posibilă

## Slide 3
3 / 13
Primitivele CSC și CCC
Orice traiectorie Dubins optimă e o combinație din 6 tipuri
CSC — Curve · Straight · Curve
LSL, LSR, RSL, RSR — arc + dreaptă + arc
CCC — Curve · Curve · Curve
RLR, LRL — trei arce (pentru distanțe mici)
L = stânga · R = dreapta · S = drept · La rază minimă, motorul alege automat varianta cu cost minim

## Slide 4
4 / 13
Problema punctelor intermediare
Cum vizităm o listă de waypoints cu o traiectorie continuă?
1
Punct de start
Cunoaștem o listă de puncte (x, y) de vizitat în plan. Vehiculul trebuie să treacă prin fiecare exact o singură dată.
2
Ordonare TSP
Calculăm ordinea de parcurgere. Folosim heuristica nearest-neighbor: mergem mereu la cel mai apropiat punct nevizitat.
3
Concatenare Dubins
Între fiecare pereche de puncte consecutive calculăm traiectoria Dubins optimă, ținând cont de orientări intermediare.
De ce nu doar linii drepte?
O linie dreaptă între 2 puncte ignoră că vehiculul are o orientare curentă. Dubins gestionează simultan poziția ȘI orientarea — vehiculul nu poate „teleporta" în alt unghi de mers.

## Slide 5
5 / 13
TSP + nearest-neighbor
Travelling Salesman Problem — varianta simplă, greedy
Problema (TSP)
Dată o listă de puncte, găsește ordinea care minimizează lungimea totală a turului.
Heuristica nearest-neighbor
Alege un punct de start
Du-te la cel mai apropiat punct nevizitat
Repetă până vizitezi toate punctele
✓ Avantaje
simplu, rapid,
soluție acceptabilă pentru cerință
✗ Limitări
nu e optim global,
ignoră obiectivul Dubins (doar distanța euclidiană)
Notă: TSP cu distanțe euclidiene ≠ optimizare directă a costului Dubins. La un set de puncte pe cerc, NN poate da rezultate mai proaste decât o ordine aleatoare.

## Slide 6
6 / 13
Arhitectura codului
Două module Python + notebook orchestrator
Motorul fgabbert e pure-Python — nu necesită build tools C++ pe Windows

## Slide 7
7 / 13
get_dubins_path — funcția cheie
Polilinie eșantionată între două configurații (x, y, θ)
def get_dubins_path(start, end, radius, step_size=0.05):
if radius <= 0:
raise ValueError(...)
w1 = _config_to_waypoint(start)
w2 = _config_to_waypoint(end)
param = calc_dubins_param_radius(w1, w2, radius)
total_length = path_length(param)
if total_length < 1e-9:
return [(start[0], start[1])]
xs_ys, d = [], 0.0
while d <= total_length + 1e-9:
q = dubins_path_world(param, d)
xs_ys.append((float(q[0]), float(q[1])))
d += step_size
qf = dubins_path_world(param, total_length)
last = (float(qf[0]), float(qf[1]))
if not xs_ys or (...): xs_ys.append(last)
return xs_ys
Test P2 (R = 1.0, pas = 0.05):
Observație
La R=1.0 și step=0.05 → cele trei perechi produc 96, 148, respectiv 61 eșantioane. Numărul depinde de lungimea geometrică Dubins, nu de distanța euclidiană. Unghiuri „nealiniate" cu coarda cresc atât lungimea, cât și numărul de eșantioane.

## Slide 8
8 / 13
tsp_nearest_neighbor — algoritmul
Implementare greedy, O(n²)
def tsp_nearest_neighbor(points, start_index=0):
if not points:
return []
n = len(points)
if n == 1:
return [points[0]]
unvisited = set(range(n))
current = start_index % n
order_idx = [current]
unvisited.remove(current)
while unvisited:
cx, cy = points[current]
best_j, best_d2 = None, math.inf
for j in unvisited:
px, py = points[j]
d2 = (px - cx)**2 + (py - cy)**2
if d2 < best_d2:
best_d2 = d2
best_j = j
assert best_j is not None
order_idx.append(best_j)
unvisited.remove(best_j)
current = best_j
return [points[i] for i in order_idx]
Cum funcționează
→
Punct de start fix
implicit start_index=0 (primul punct)
⊕
Distanță euclidiană la pătrat
evităm sqrt — ordinea relativă rămâne aceeași
○
Marcăm vizitate cu set()
lookup O(1), eliminăm O(1)
↺
Reordonăm lista originală
returnăm punctele în ordinea greedy

## Slide 9
9 / 13
Rezultate vizuale (1/2)
Scenarii: puține puncte (5) și multe puncte (12), R = 1.0
Puține puncte (5)
Lungime traiectorie: 15.88
Multe puncte (12, pseudo-aleator)
Lungime traiectorie: 54.86

## Slide 10
10 / 13
Rezultate vizuale (2/2)
Scenariu circular: 10 puncte echidistante pe cerc, R = 1.0
De ce e interesant?
Punctele sunt egal distanțate pe un cerc
Ordinea „naturală" ar fi parcurgerea circulară (un sens, fără tăieri)
NN simplu poate „sări" pe cordă în loc să urmeze sensul circular
Greedy NU optimizează structura 1D a configurației circulare
Lungime: 61.15 (vs. 50.30 cu o ordine aleatoare!)

## Slide 11
11 / 13
Analiza razelor diferite
Cum scalează lungimea traiectoriei cu R_min?
Chart: Lungime totală traiectorie vs R_min
| R = 0.5 | R = 1 | R = 2 | R = 5
Puține puncte (5) | 9.85 | 15.88 | 31.59 | 71.92
Multe puncte (12) | 25.77 | 54.86 | 137.43 | 329.35
Circular (10) | 11.33 | 61.15 | 111.27 | 262.05
Observații cheie
Lungimea crește monoton cu R
aceeași reorientare pe cerc mai mare = drum mai lung
R mic → zig-zag
viraje strânse, traseu „zgomotos"
R mare → arce largi
traseu lin, ocolește mai mult spațiul
NN vs ordine aleatoare (R=1, seed=42):
Puține: 15.88 vs 16.46 · Multe: 54.86 vs 63.36 · Circular: 61.15 vs 50.30 ⚠

## Slide 12
12 / 13
Concluzii — ce am învățat
01
Dubins ≠ linie dreaptă
Distanța relevantă e cea geometrică Dubins, nu cea euclidiană. Două puncte apropiate pot fi „departe" dacă orientările cer un ocol mare.
02
R_min controlează stilul traiectoriei
R mic → zig-zag agresiv; R mare → arce largi, fluide. Lungimea totală scalează ~liniar cu R pe același tur.
03
NN ≠ optim, dar e o bază bună
Pe seturi neregulate de puncte, NN bate frecvent ordinea aleatoare. Pe configurații simetrice (cerc), poate fi chiar mai prost.
04
TSP euclidian ≠ TSP Dubins
Optimizarea bazată pe distanțe euclidiene nu garantează cost Dubins minim. Pentru o îmbunătățire reală: 2-opt sau direct cost Dubins ca metric.

## Slide 13
13
DEMO LIVE
Mulțumim!
Întrebări?